## Slide 2
PLAN OPERATIVO DE TRÁNSITO
“REPOTENCIACIÓN MERCADO CALDERÓN”

## Slide 3
1.- DATOS TÉCNICOS
DE LAS VÍAS ALEDAÑAS

## Slide 4
DATOS TÉCNICOS | 
Composición de vía: | 2 carriles de circulación con zona de estacionamiento.
Sentido de circulación: | Un solo sentido
Sentido de dirección: | Sentido Sur-Norte
Capa de Rodadura: | Asfalto condiciones buenas.
Señalización Vertical: | No existe en el tramo de estudio.
Señalización Horizontal: | No existe en le tramo de estudio.
Nivel de Servicio: | Categoría D
Flujo de Vehículos día: | Sentido 465 veh./h.
Velocidad Promedio en tramo: | Hora de inspección 10 km/h promedio.
CALLE 9 DE AGOSTO
DATOS TÉCNICOS | 
Composición de vía: | 2 carriles de circulación con estacionamiento a los costados.
Sentido de circulación: | Doble sentido
Sentido de dirección: | Sentido Oeste-Este, Este- Oeste.
Capa de Rodadura: | Adoquín condiciones buenas.
Señalización Vertical: | Mínima.
Señalización Horizontal: | Mínima.
Nivel de Servicio: | Categoría B
Flujo de Vehículos día: | Sentido 165 veh./h.
Velocidad Promedio en tramo: | Hora de inspección 60 km/h promedio.
CALLE QUITUS
DATOS TÉCNICOS

## Slide 5
DATOS TÉCNICOS | 
Composición de vía: | 2 carriles de circulación con estacionamiento a los costados.
Sentido de circulación: | Doble sentido
Sentido de dirección: | Sentido Oeste-Este, Este- Oeste.
Capa de Rodadura: | Adoquín condiciones buenas.
Señalización Vertical: | Mínima.
Señalización Horizontal: | Mínima.
Nivel de Servicio: | Categoría B.
Flujo de Vehículos día: | Sentido 126 veh./h.
Velocidad Promedio en tramo: | Hora de inspección 68 km/h promedio.
CALLE LA INDEPENDENCIA
Vía de 1500 mts. de largo , en el tramo propuesto de cierre tiene dos accesos a pasajes sin nombre y sin salida.
CALLE VICENTE PAREDES
DATOS TÉCNICOS | 
Composición de vía: | 2 carriles de circulación con estacionamiento a los costados.
Sentido de circulación: | Doble sentido
Sentido de dirección: | Sentido Oeste-Este, Este- Oeste.
Capa de Rodadura: | Adoquín condiciones buenas.
Señalización Vertical: | Mínima.
Señalización Horizontal: | Mínima.
Nivel de Servicio: | Categoría B.
Flujo de Vehículos día: | Sentido 126 veh./h.
Velocidad Promedio en tramo: | Hora de inspección 68 km/h promedio.
DATOS TÉCNICOS

## Slide 6
2.- CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE VÍAS
(SUGERENCIAS)

## Slide 7
CIRCULACIÓN VEHICULAR ACTUAL
CACHA
AV. GIOVANNI CALLES
DUCHICELA
PAREDES
QUITUS
INDEPENDENCIA
PUNIN
CARÁN
CARPUNGO
N6
MAGDALENA
N4G
SAN JOSE
S/N
GUARDERAS
FILADELFIA
S/N
LA PAMPA
MERCADO
9 DE AGOSTO
CIRCULACIÓN VEHICULAR
LA PAMPA
MERCADO CALDERÓN
SIMBOLOGÍA
PANAMERICANA NORTE

## Slide 8
PROPUESTA CIRCULACIÓN VEHÍCULAR
CACHA
AV. GIOVANNI CALLES
DUCHICELA
PAREDES
QUITUS
INDEPENDENCIA
PUNIN
CARÁN
CARAPUNGO
N6
MAGDALENA
N4G
SAN JOSE
S/N
GUARDERAS
FILADELFIA
S/N
LA PAMPA
MERCADO
9 DE AGOSTO
CIRCULACIÓN VEHICULAR
CAMBIO DE DIRECCIÓN DE VIAS
LA PAMPA
MERCADO CALDERÓN
MODIFICACIONES POR S. M
SIMBOLOGÍA

## Slide 9
UBICACIÓN COMERCIANTES
PAREDES
QUITUS
INDEPENDENCIA
9 DE AGOSTO
N6
GUARDERAS
S/N
TRAMO VIAL BIDIRECCIONAL
INGRESO Y SALIDA VEHÍCULOS DE CARGA
CIRCULACIÓN VEHICULAR
CAMBIO DE DIRECCIÓN DE VIAS
TRAMO VIAL BIDIRECCIONAL
UBICACIÓN DE COMERCIANTES
LA PAMPA
MODIFICACIONES POR S. M.
SIMBOLOGÍA
FINLANDIA
PROPUESTA CIRCULACIÓN VEHÍCULAR
ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS CARGA DE MAYORISTAS
E
TRANSPORTE
COMERCIAL

## Slide 10
DUCHICELA
PAREDES
  QUITUS
INDEPENDENCIA
BECERRA
CARAPUNGO
MERCADO
INGRESO Y SALIDA VEHICULOS PARTICULARES
PROPUESTA REHABILITADO EL MERCADO
DUCHICELA
CIRCULACIÓN VEHICULAR
CAMBIO DE DIRECCIÓN DE VIAS
MERCADO CALDERÓN
SIMBOLOGÍA
09 DE AGOSTO
BAHÍA
DE BUSES
EL ESTACINAMIENTO SE PERMITIRÁ EN EL COSTADO DERECHO DE LA VÍA
SE PERMITIRÁ EL ESTACIONAMIENTO, SOLO EN EL COSTADO DERECHO DE LA CALLE CARAPUNGO, PAREDES Y QUITUS
LOS DÍAS DOMINGOS SE REFORZARÁ EL CONTROL POR PARTE DE AMT
E
E
E
E
TRANSPORTE
COMERCIAL
E

## Slide 11
ACCIONES A TOMAR
CONTROL DEL BUEN USO DE ESPACIO PÚBLICO VIAL ASIGNADO PARA LA CIRCULACIÓN DE PEATONES, COMERCIANTES Y CONDUCTORES
SE REALIZARÁ UN CONTROL DE MAL ESTACIONADOS EN LOS LUGARES QUE NO ESTEN AUTORIZADOS A ESTACIONARSE
SE VA A DISPONER DE AGENTES DE TRÁNSITO EN PUNTOS ESPECÍFICOS DONDE LA DIRECCIÓN DE VÍAS CAMBIEN.
SE GENERARÁ UN CONTROL PARA EL TRASNPORTE DE CARGA, EN LOS INGRESOS AL SECTOR DONDE FUNCIONARÁ EL MERCADO TEMPORALMENTE.
SE COORDINARÁ LA REUBICACIÓN DE LAS PARADAS DE TRASNPORTE PÚBLICO Y COMERCIAL EXISTENTE EN LA CALLE 09 DE AGOSTO.

## Slide 12
CONCLUSIONES DE LA AMT
CONCLUSIONES
AMT
EL PRESENTE PLAN CONTEMPLA EL CAMBIO DE DIRECCIÓN DE VÍAS, PARA OPTIMIZAR EL FLUJO VEHICULAR QUE GENEREN LAS PRINCIPALES VÍAS (09 DE AGOSTO Y CARAPUNGO), DISTRIBUYENDO EN OTRAS ARTERIAS VEHICULARES.
CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS A REALIZARSE, SE HA DISEÑADO ESTE PLAN DE CIRCULACIÓN VEHICULAR, DE ACUERDO A LAS DEMANDAS VEHICULARES DE LOS DIFERENTES TIPOS DE TRANSPORTE QUE CIRCULAN POR EL SECTOR.
SE ANALIZÓ DE ACUERDO A LOS CONTEOS VEHICULARES, EL VOLUMEN Y LA INTENSIDAD VEHICULAR POR DÍA, EN LOS INGRESOS Y SALIDAS DE LOS DOMICILIOS DE LOS RESIDENTES DEL SECTOR, FORMANDO CIRCUITOS DE SALIDA Y RETORNO, LOS MISMOS QUE SE CARACTERICEN POR NO SER MUY EXTENSOS O LARGOS.
EL PRESENTE PLAN NO ALTERA LA CIRCULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LAS RUTAS ESTABLECIDAS PARA LA DEMANDA DE PASAJEROS EN EL SECTOR TANTO EN DÍAS DE FERIA COMO EN LOS DÍAS NORMALES, EN CUANTO A LA RUTA DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA DAR ACCESIBILIDAD AL MERCADO TRASLADADO TEMPORALMENTE EN EL SITIO LA PAMPA, LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EFECTUARÁ LA REORGANIZACIÓN DE RUTAS QUE SEA NECESARIA PARA FACILITAR ESA OFERTA.

## Slide 13: RECOMENDACIONES
QUE SE REUBIQUE LAS COOPERATIVAS DE CARGA COMERCIAL LIVIANA (09 DE AGOSTO Y FASTCAL), QUE TIENEN SUS PARADAS EN LOS ALREDEDORES DEL MERCADO DE CALDERÓN
SE REQUIERE LA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA Y SEÑALIZACIÓN; SEÑALIZACIÓN A LO QUE SE REFIERE A VERTICAL Y HORIZONTAL POR PARTE DE LA EPMMOPY Y SEÑALETICA INDICANDO DONDE QUEDAN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MERCADO.
MANTENER LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE VÍA LUEGO DE TERMINADOS LOS TRABAJOS DE REPOTENCIACIÓN DEL MERCADO CALDERÓN
QUE SE PERMITA EL INGRESO AL PARQUEADERO DEL REPOTENCIADO MERCADO CALDERÓN AL TRANSPORTE COMERCIAL EN LA MODALIDAD CAMIONETAS, A FIN DE UBICAR LA BAHÍA DE LA PARADA DE BUSES, EN LA ACERA CONTIGUA AL INGRESO DEL MERCADO, CABE INDICAR QUE ESTA ZONA TAMBIEN SERVIRA PARA LA CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS EN HORARIOS QUE SERÁN ESTABLECIDOS POR LA AGENCIA DISTRITAL DE COMERCIO.
QUE SE REALICE UNA REFORMA GEOMÉTRICA EN LAS CALLES GEOVANNI CALLES E INDEPENDECIA CON EL FIN DE AGILIZAR EL TRÁNSITO EN EL PUNTO.
1
1
2
3
4
5

## Slide 14
ANEXOS

## Slide 15
LA PAMPA

## Slide 16
ESQUEMA MERCADO CALDERON

## Slide 17
ESQUEMA PARQUEADEROS