## Slide 1: URINARIOS SECOS PARA QUITO
Una
Solución para Varios Actores

## Slide 2: Saludos.
A todos los miembros de esta Comisión de Medio Ambiente y su presidente Juan Manuel Carrión por el tiempo dedicado está exposición.

## Slide 3
Sitios puntuales donde hay un problema de acumulación de orina y en menor manera heces y basura.
Severo en Zonas Manuela Saenz (47%) y Eloy
Alfaro (25 %).

## Slide 4
En 2018 el costo de limpieza de Puntos Húmedos
fue de $ 1,8 millones, invertido principalmente
en hidrolavado.

## Slide 5
A pesar de las multas
que dicta la
Ordenanza 332
($ 80 por infracción)
No hay mejoras
significativas.
Aumento de “habitantes de calle”
Problemas vecinos y gestores espacios

## Slide 6
Reducción de
puntos húmedos
Objetivo 2020-2023
EMASEO.

## Slide 7
ORINAR
ES UNA
NECESIDAD HUMANA.
LA SOLUCIÓN DE MENOR RESISTENCIA ES SATISFACERLA
URINARIOS SECOS

## Slide 8
Urinarios secos, no usan agua para el enjuage y pueden o no estar conectados a la red de alcantarillado.
Una persona orina cada 2 a 3horas promedio.
La mayoría de usos de baños públicos son para orinar.

## Slide 9: Urinarios secos semipermanentes
Francia
India

## Slide 10
Filipinas
Países Bajos.

## Slide 11: Conexión a alcantarilla vs recolección periódica de orina
Ventajas | Desventajas
Urinarios secos no requieren una fuente de agua corriente. | Aceptación por parte de mujeres puede ser baja. (El uso de conos urinarios puede contribuir a aumentar su popularidad),
Construidos y reparados con materiales sencillos. | 
Bajos costos de instalación y operación. | Potencial competencia en el uso de baños públicos tradicionales.
Rápida instalación. | 
Reducción del consumo de agua. | Problemas con olores puedes surgir si no se usa y mantiene adecuadamente
Disponible para su uso las 24 horas. | 

## Slide 12
115 cm
73 cm
70 cm
Urinario
Maceta
Diagrama de urinario semi permanente
Materiales: Concreto, metal, malla metálica, jardinera, plantas.
Vista frontal y lateral
155 cm
Notes: l

## Slide 13
Vista superior
70 cm
73 cm
Urinario
40 cm
Jardinera.
Costo aproximado $ 225 por unidad
Prototipo en configuración

## Slide 14
Posibilidades de reverdecimiento urbano, plantas enredaderas (taxo p ej) o setos.
Base para pintura (arte urbano) en lase concreto

## Slide 15: Instalaciones temporales
Prestación del servicio de urinarios públicos para eventos, en especial aquellos en sitios de gran afluencia temporal.

## Slide 17
Posibilidades de instalaciones semipermanentes conectadas a reciclaje de
nutrientes.

## Slide 18
Muchas gracias por su atención.