## Slide 1: 3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y CONTEXTO GENERAL DE LA IMPLANTACION DEL PROYECTO

## Slide 2
ECUADOR
QUITO
PICHINCHA
TURUBAMBA
Avenida Simón Bolívar
Área proyecto
Área de influencia
Superficie determinada de impacto directo e indirecto del desarrollo del proyecto donde los habitantes pueden movilizarse para realizar actividades distintas sin limitaciones. (aprox R:800m)
El Garrochal
AV. SIMON BOLIVAR
AV. PEDRO VICENTE MALDONADO
AV. TURUBAMBA
Venecia I
Santo Thomas
Venecia II
Ciudad Jardín
Área industrial
SIMBOLOGIA
Avenida Pedro Vicente Maldonado
Avenida Turubamba
Línea férrea
LINEA FERREA
Vías de acceso
Área de influencia
Barrios
Ciudad jardín
Transversal 3
A) MAPA DE UBICACION

## Slide 3
Accesibilidad
AV. PEDRO VICENTE MALDONADO
LINEA FERREA
AV. TURUBAMBA
LINEA DE ALTA TENSION 1
SIMBOLOGIA
Elementos Naturales
Entorno edificado
Equipamiento
Línea alta tensión
LINEA DE ALTA TENSION 2
B) ELEMENTOS RELEVANTES DEL CONTEXTO
Ingreso Ciudad Jardín. Distancia: 1 570 m
Parque Metropolitano del sur Distancia: 2050 m
Terminal sur Ecovía
Distancia: 1580 m
Conjuntos residenciales
Distancia: 50 m
Ciudad Jardín. Distancia: 630 m
UPC Distancia: 740 m
Conjuntos residenciales Terranova
Ciudad Jardín
Terminal Sur Ecovía
UPC
Parque Metropolitano del sur
Servicios (Farmacias, Ferreterías, papelerías, etc. )
Religión (Iglesias, conventos, etc.) Distancia: 640 m
Servicios (Farmacias, Ferreterías, papelerías, etc. ) Distancia: 350 m
Religión (Iglesias, conventos, etc.)
Educación (Escuelas, colegios, unidades educativas, etc.) Distancia: 570 m
Educación (Escuelas, colegios, etc.)
Línea Férrea
AV. SIMON BOLIVAR

## Slide 4: 4. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA PROPUESTA

## Slide 5: Ordenanza 004 menciona que las manzanas 8, 9A, 9B, 10, 11 y 12 tienen aprobado la construcción en la totalidad de cada una de sus áreas como conjuntos multifamiliares. De igual forma las vías y calles se han redimensionado y diseñado. Ordenanza 0017 menciona que los equipamientos de este sector fueron modificados dando como resultado la implantación actual. ESPECIFICACION DE AREAS Y DATOS TECNICOS
PROYECTO ACTUAL
Ordenanza actual 0004- 0017
EQ1 (EQUIPAMIENTO 1) EDUCACION Área: 9 150 m2 COS PB: 35% ALTURA: 4 pisos (12m)
EQ2 (EQUIPAMIENTO 2) CULTURAL
Área: 2 500m2 COS PB: 35% ALTURA: 4 pisos (12m)
EQ9 (EQUIPAMIENTO 9) MULTIPLE Área: 7 857m2 COS PB: 50% ALTURA: 4 pisos (12m)
Conjuntos
multifamiliares
MZ8
MZ9A
MZ9B
MZ10
MZ11
MZ12
EQ2
EQ1
Conjuntos
multifamiliares
Conjuntos
multifamiliares
Conjuntos
multifamiliares
Conjuntos
multifamiliares
EQ9

## Slide 6: En la ordenanza 0004 se menciona todas las vías que rodearan el proyecto, estas vías se han mantenido para el desarrollo del proyecto urbano. Av. Padre Carolo (75m de ancho) Av. Turubamba (36m de ancho) Av. Escalón 3 (23m de ancho) Av. Paseo Comercial (20 m de ancho) Transversal 1 y 2 (14m de ancho) Transversal 3 (16m de ancho) Calle X y X1 (12 m de ancho) Calle Y (15m de ancho) Nuevas proyecciones (8 y de 10m de ancho)
SISTEMA VIAL
AV. ESCALÓN 3
TRANSVERSAL 1
TRANSVERSAL 2
TRANSVERSAL 3
VÍA LINEA ALTA TENSIÓN
CALLE X
AV. PASEO COMERCIAL
Línea férrea
AV. TURUBAMBA
AV. PADRE CAROLO
CALLE X-1
CALLE Y

## Slide 7
LOTIZACION
El punto de partida para el trazo de la trama urbana se basa en los ejes viales propuestos con anterioridad en donde se prioriza ángulos perpendiculares con referentes a las vías adyacentes creando así una cuadricula de diseño regular y optimo para la lotización.
AV. PADRE CAROLO
AV. ESCALÓN 3
TRANSVERSAL 1
TRANSVERSAL 2
TRANSVERSAL 3
VÍA LINEA ALTA TENSIÓN
CALLE X
AV. PASEO COMERCIAL
CALLE X-1
AV. TURUBAMBA

## Slide 8
AREA INDUSTRIAL
AREA INDUSTRIAL
AREA INDUSTRIAL
AREAS VERDES
EQ Educación
B) DESCRIPCION GRAFICA DE LA PROPUESTA URBANA
PREDIOS

## Slide 9
C) DENSIDAD POBLACIONAL PROYECTADA, NUMERO DE USUARIOS PERMANENTES Y /O TEMPORALES
El número de usuarios permanentes y /o temporales es de 4.500 aproximadamente.
D) NUMERO DE DEPARTAMENTOS, OFICINAS, VIVIENDAS LOCALES ETC.
Son 452 viviendas multifamiliares con distintas soluciones habitacionales por cada una.
E) CUADRO COMPARATIVO DE ZONIFICACION VIGENTE Y PROPUESTA
MANZANA | ZONIFICACION ACTUAL | ZONIFICACION PROPUESTA | PROPIETARIO
8 | Z2 (ORDENANZA ESPECIAL 0004) | D203 (Residencial) | Asociación San Vicente
9 A | Z2 (ORDENANZA ESPECIAL 0004) | D203 (Residencial) | Asociación San Vicente
9 B | Z2 (ORDENANZA ESPECIAL 0004) | D203 (Residencial) | Asociación San Vicente
10 | Z2 (ORDENANZA ESPECIAL 0004) | D203 (Residencial) | Asociación San Vicente
11 | Z2 (ORDENANZA ESPECIAL 0004) | D203 (Residencial) | Asociación San Vicente
12 | Z2 (ORDENANZA ESPECIAL 0004) | D203 (Residencial) | Asociación San Vicente
EQ2 | EQUIPAMIENTO DE CULTURA | Equipamiento de Educación | Asociación San Vicente
EQ1 | EQUIPAMIENTO DE EDUCACION | D203 (Residencial) | Asociación San Vicente
EQ 4 | EQUIPAMIENTO DE USO MULTIPLE | D203 (Residencial) | Asociación San Vicente

## Slide 10: 5. PROPUESTA EN EL AMBITO DE MOVILIDAD

## Slide 11: a) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRÁFICO (SITUACIÓN ACTUAL) No existen vías de rápida velocidad dentro de un radio de 800m, La Av. Pedro Vicente Maldonado más cercana es la que cuenta con un tráfico elevado. Y la Av. Simón Bolívar es una constante de flujo vehicular moderado. Las vías locales señaladas dentro del radio no se congestionan durante las 24 horas, llegando a un nivel bajo de congestión en horas pico. Existen intersecciones donde hay conflictos de paso vehicular debido a vías en mal estado o incompletas. Existen otras vías donde el vehículo no transita por falta de culminación de obras o interrupciones en las calzadas
Av. Pedro Vicente Maldonado
Vía de alta velocidad
Alta congestión vehicular
Av. Simón Bolívar
Vía de alta velocidad
Media congestión vehicular en horas pico
Av. Turubamba
Vía de media velocidad
Inconclusa
Trafico de flujo normal
Vía colectoras y locales
No alcanzan un punto de flujo lento o trafico elevado por ser zonas limítrofes de la ciudad
Existen puntos de congestión y caos vehicular leve en intersecciones de la calle transversal 3 con Av. Turubamba y con la Av. Simón Bolívar e ingreso a ciudad jardín. Otro punto de congestión y caos vehicular cerca al terminal sur de la ecovia.
radio 800 metros
Trafico flujo usual
bajo rapido normal lento
AV. SIMON BOLIVAR
AV. PEDRO VICENTE MALDONADO
Transversal 3
conflictos
AV. TURUBAMBA
Ingreso ciudad Jardín
Área proyecto

## Slide 12
EN VEHICULO
25 min por la Av. Simón Bolívar
40 min por la Av. Pedro Vicente Maldonado
TRANSPORTE PÚBLICO
1H 30 MIN POR LA VICENTE MALDONADO
El trébol
San Vicente de Terranova
RUTA
SAN VICENTE DE TERRANOVA – EL TRÉBOL
Terminal Quitumbe
San Vicente de Terranova
RUTA
SAN VICENTE DE TERRANOVA – TERMINAL DE QUITUMBE
EN VEHICULO
20 min por la Av. Pedro Vicente Maldonado
TRANSPORTE PÚBLICO
45 min por la Av. Pedro Vicente Maldonado
c) ESTIMACION GENERAL DE VIAJES

## Slide 13
Centro histórico
San Vicente de Terranova
RUTA
SAN VICENTE DE TERRANOVA – CENTRO HISTÓRICO
Terminal Sur Ecovía
San Vicente de Terranova
RUTA
SAN VICENTE DE TERRANOVA – TERMINAL SUR ECOVIA –
PARQUE METROPOLITANO SUR
EN TRANSPORTE PÚBLICO
1h 15 min por la Av. Pedro Vicente Maldonado
EN VEHICULO
40 min por la Av. Pedro Vicente Maldonado
CAMINANDO
15 min hasta La Terminal Sur de la Ecovía.
30 min hasta el Parque Metropolitano del sur.
EN VEHICULO
12 min hasta el Parque Metropolitano del Sur.
7 min hasta la Terminal Sur de la Ecovía
Parque Metropolitano Sur

## Slide 14: Actualmente la línea de buses Transplaneta S.A. es la que circula por la Calle transversal 3 teniendo su parada final en este sector. Con un tiempo promedio de partida cada 10 minutos. Como parte de la propuesta se propone los ejes de ciclovia con sus paradas de descanso respectivas, y un nuevo trayecto a considerar de la línea de buses para facilitar al usuario sus movilidad. Estas paradas de ciclovia se encontraran dentro de las áreas verdes centralizadas y a lo largo de la vía alta tensión. Mientras la nueva ruta de buses circule desde la transversal 3 – calle X – Transversal 1 – Vía alta tensión 1 – transversal 3.
e) ESTRATEGIA DE ACCESIBILIDAD Y ELEMENTOS GENEREALES DE MOVILIDAD
Línea de transporte público
Parada de buses
Parada de taxis
Parada final buses
Eje ciclovia
Estacionamiento temporal
Parada de bicicletas
Línea de transporte público (propuesta)
Transversal 3
Transversal 2
Transversal 1
Calle X
Vía alta tensión 1
APORTES URBANISMO
MOVILIDAD: El mejoramiento de la movilidad se da por la creación de nuevos ejes de ciclovía y la nueva proyección de línea de bus.