## Slide 1
MODIFICATORIA DEL TRAZADO VIAL DE LA CALLE ROSARIO BORJA (S42) - TRAMO DESDE LA CALLE LUIS GARCIA (Oe13D) ABS 0+000 HASTA LA CALLE LUIS AYABACA (Oe14) ABS 0+240 y MODIFICATORIA A LA TRAYECTORIA DEL TRAZADO VIAL DE LA CALLE LUIS GARCIA (Oe13D) - TRAMO DESDE LA ABS 0+000 HASTA LA
CALLE LUIS
AYABACA (S42J) ABS 0+188 -
HUARCAY - PARROQUIA LA
BARRIO/SECTOR: ECUATORIANA.

## Slide 2
ANTECEDENTES
El Concejo Metropolitano de Quito, mediante Resolución No. SG 0501 de fecha 29 de octubre de 2007, resolvió aprobar el trazado del (anillo vial) de San Francisco de Huarcay (Oe14-S42).

## Slide 3: ANTECEDENTES
Calle Rosario Borja (S42): Tramo desde la calle Luis García (Oe13D) hasta la calle Luis Ayabaca (Oe14),
Sección transversal: Calzada:
Aceras:
12.00 m. 9.00m. 1,50 m c/u
Calle Luis García (Oe13D): tramo desde la abs 0+000 hasta la calle Luis Ayabaca (S42J) abs 0+188,
Sección transversal: Calzada:
Aceras:
12.00 m. 9.00m. 1,50 m c/u

## Slide 4: DETALLES TÉCNICOS PROPUESTOS:
Con una longitud de vía de 240 metros, la sección transversal propuesta de la calle Rosario Borja (S42) – Tramo desde la calle Luis García abscisa 0+000 hasta la calle Luis Ayabaca (Oe14) abscisa 0+240.

## Slide 5: DETALLES TÉCNICOS PROPUESTOS:
Calzada: Acera oriente:
Acera occidente:
7.00 m
1.50 m
1.50 m
Se modifica su sección transversal de 12,00m a 10,00m,
Se reduce su calzada de 9,00m a 7,00m.
CALLE ROSARIO BORJA (S42)
Tramo desde la calle Luis García abscisa 0+000 hasta la
calle Luis Ayabaca (Oe14) abscisa 0+240.
Sección transversal total: 10.00 m

## Slide 6: DETALLES TÉCNICOS PROPUESTOS:
Con una longitud de vía de 188 metros, la sección transversal propuesta de la calle Luis García (Oe13D) – Tramo desde la abscisa 0+000 hasta la calle Luis Ayabaca (S42J) abscisa 0+188.

## Slide 7: DETALLES TÉCNICOS PROPUESTOS:
Calzada: Acera oriente:
Acera occidente:
9.00 m
1.50 m
1.50 m
Se mantiene la sección vial aprobada, y se modifica la trayectoria del eje vial.
CALLE LUIS GARCÍA (Oe13D)
Tramo desde la abscisa 0+000 hasta la calle Luis
Ayabaca (S42J) abscisa 0+188.
Sección transversal total: 12.00 m

## Slide 8: SOCIALIZACIÓN
La Unidad de Territorio y Vivienda procedió a realizar la socialización in situ de la MODIFICATORIA DEL TRAZADO VIAL DE LA CALLE ROSARIO BORJA (S42) - TRAMO DESDE LA CALLE LUIS GARCIA (Oe13D) ABS 0+000 HASTA LA CALLE LUIS AYABACA (Oe14) ABS 0+240 Y MODIFICATORIA A LA TRAYECTORIA DEL TRAZADO VIAL DE LA CALLE LUIS GARCIA (Oe13D) - TRAMO DESDE LA ABS
0+000 HASTA LA CALLE LUIS AYABACA (S42J) ABS 0+188, con la presencia de los propietarios de los
predios colindantes a la vía y dirigente barrial.

## Slide 9: ANEXO FOTOGRAFICO

## Slide 10: ANEXO FOTOGRAFICO

## Slide 11: ANEXO FOTOGRAFICO

## Slide 12: ANEXO FOTOGRAFICO

## Slide 13: ANEXO FOTOGRAFICO

## Slide 14: GRACIAS POR SU ATENCIÓN

## Slide 15: ÁREAS DE AFECTACIÓN
Clave catastral Predio Área de escritura
Área gráfica Diferencia de
areas
P
2 | 3201301013 | 562514 | 4471,39 | 4471,39 | 0,00
3 | 3201301015 | 562513 | 4514,90 | 4514,89 | 
4 | 3201301045 | 3671649 | 3076,94 |  | 
5 | 3201301038 | 3671609 | 1030,5 |  | 
8 | 320134006 |  |  |  | 
9 | 32013 |  |  |  | 
Nro.
CALLE "ROSARIO BORJA" (S42)
Informaciòn SIREC-Q (Sistema Integrado de Registro Catastral de Quito)
Informe de Regulación Metropolitana de consulta
LINDERO ORIENTE

## Slide 16: ÁREAS DE AFECTACIÓN
Áreas de afectación referencial hacia los predios que colindan con la calle “Rosario
Borja” (S42).

## Slide 17: ÁREAS DE AFECTACIÓN
Clave catastral Predio Área de escritura Área gráfica Diferencia de
areas
2 3211304037 1301381
249
2
4 3211302001 510863
CALLE "LUIS GARCÍA" (Oe13D)
Nro.
LI
Informe de Regulación Metropolitana de consulta
Informaciòn SIREC-Q (Sistema Integrado de Registro Catastral de Quito)

## Slide 18
ÁREAS DE AFECTACIÓN
Áreas de afectación referencial hacia los predios que colindan con la calle “Luis García (Oe13D).