## Slide 1: Estructuración del modelo tarifario del Sistema Metropolitano de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito
Enero 2017
Notes: Título de la presentación: Arquitectura del Sistema Inteligente para el Transporte Público de Quito. No hablemos de SITI Q

## Slide 2
Contenido
Alcance de la Consultoría
Diagnóstico de la situación actual
Transformación para conseguir el Sistema Metropolitano de Transporte Público de Pasajeros
Tarifa para el escenario propuesto
Conclusiones
Recomendaciones y próximo pasos

## Slide 3
Alcance de la Consultoría
En el marco del Convenio de Cooperación Técnica entre la Cooperación Andina de Fomento y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, se contrató a GSD Plus para la Estructuración del Modelo Tarifario del Sistema Metropolitano del Transporte Público de Pasajeros de Quito.
Los objetivos de la Consultoría fueron:
  Definir la estructura de costos operacionales y tarifa técnica para los cuatro subsistemas de transporte púbico del DMQ: Corredores Metrobús; Transporte Convencional en los servicios intracantonal urbano, rural y combinado; primera línea del Metro de Quito y primera línea de Quito Cable.
  Recomendar la estrategia de tarifa de usuario a implementar en el DMQ, teniendo en cuenta los objetivos que desean alcanzar las autoridades y las condiciones demográficas, de movilidad y de la operación de transporte público.
  Construir los modelos de tarifa técnica y de tarifa integrada de usuario para simular el escenario actual o escenarios futuros, a partir de un conjunto de parámetros de entrada y de asignación de responsabilidades entre los operadores privados y la autoridad.

## Slide 4
El nivel de tarifa de usuario se ha mantenido gracias a los incentivos y subsidios que se otorgan a los subsistemas y a las condiciones de informalidad en las que se presta el servicio.
Las condiciones de los conductores y ayudantes del transporte convencional y del corredor suroccidental no se ajustan a lo definido en el régimen laboral local.
Los conductores del subsistema laboran jornadas de entre 13 y 16 horas diarias, por lo que en promedio se asignan 1,14 conductores/bus.
Solo el 50% de los conductores está vinculado al IESS y recibe las prestaciones y compensaciones legales.
No se remuneran horas extras o recargos por horas nocturnas.
Los operadores no cumplen con la normativa de impuestos, en relación a pago de impuesto a la renta y a la distribución de utilidades entre los empleados.
Informalidad
Subsidios/Incentivos
Se destinan incentivos a los operadores del transporte intracantonal urbano que cumplen con los requerimientos de caja común de USD 1,000 mensuales por bus.
Se destinan subsidios a la operación de la EPMTPQ a través de la adquisición de flota; la provisión de espacios para estacionamientos, talleres y oficinas; entre otros.

## Slide 5
Se evaluaron los componentes de costo para la definición de tarifa técnica por subsistema
Estructura de costos Metro de Quito
Costos operacionales
Costos financieros
Margen
Costos de
financiación
Costos de supervisión y control
Inversiones
Adquisición dematerial rodante adicional*
Reposición de infraestructura e instalaciones
Costos del Sistema de Recaudo
* Unidades adicionales a las contempladas en el contrato con CAF que provendrían de recursos públicos
Mantenimiento
Energía
Personal
Seguros, Impuestos
Gastos administrativos
5
Limpieza
Elementos contemplados dentro de la tarifa técnica

## Slide 6
Se evaluaron los componentes de costo para la definición de tarifa técnica por subsistema
6
Estructura de Costos del Quito-Cable
Componente Financiero
Componentes Operacionales
Costos de Financiación
Margen del Concesionario
Energía
Alimentación
Mantenimiento
Aseo
Recaudo
Personal
Seguros e Impuestos
Gastos de Administración

## Slide 7
Se evaluaron los componentes de costo para la definición de tarifa técnica por subsistema
  Componentes de la tarifa técnica Metrobús-Q y Transporte Convencional
1
Vehículo
2
Combustible
Personal directo - conductores y ayudantes
Personal indirecto - Operación, Administración y Mantenimiento
Mantenimiento
SITP-Q
Personal
Gastos Admón
3
5
4
7
Remunera la inversión del operador en el vehículo
Costo energético según tipología
Costo promedio de mantenimiento correctivo y preventivo, incluyendo overhaul de partes clave según tipología.
Sistema de recaudo, sistema de ayuda a la explotación y sistema de información al usuario.
Gastos fijos y variables de de administración, servicios públicos, y arriendos de patios y oficinas.
Seguros + Impuestos
6
Seguros de vehículos que incluyen responsabilidad civil, accidentes, entre otros. Los impuestos de renta, distribución de utilidades, IVA y otros se aplican únicamente a la operación privada.
Margen
8
Remuneración por la operación al propietario del vehículo , aplica para la operación privada.

## Slide 8
La tarifa técnica es referencial
8
8
Es el valor medio por viaje requerido para cubrir los costos de inversión, operación y el retorno sobre la inversión (si aplica) de los operadores y agentes del sistema de transporte público.
Donde
i - corresponde al subsistema de transporte para el cuál se está calculando la tarifa técnica referencial.
t - periodo para el cuál se agregan los datos de costos y demanda.
TTR - es la tarifa técnica referencial del subsistema i
Demanda de viajes para el subsistema i durante el periodo t.
Costo estimado del servicio - es el costo estimado de inversión, operación y el retorno sobre las inversiones (si aplica) en el subsistema i. Los costos son estimados para los operadores de transporte público, el concesionario del Sistema Integrado de Recaudo y los entes de control y gestión.

## Slide 9
Chart: 
| Operación Concesionario | Material Rodante | Provisión Pública de componentes | Recaudo
 | 0.2983 | 0 | 0.017389 | 0.02686
Se calcula la tarifa técnica por subsistema
9
  Metro
Componente | Costo vagón-km | Tarifa Técnica
Total | 2,69 | 0,34
Operación Concesionario | 2,34 | 0,30
Material Rodante | 0,00 | 0,00
Provisión Pública de componentes | 0,14 | 0,02
Recaudo | 0,21 | 0,03
Costos por unidad de producción Año 1 (Cifras en USD)
Se incorpora la rentabilidad de 13% para el concesionario, parámetro para la definición de su remuneración por vagón-km.
Se incluye el SITP-Q
Con un recorrido de 17,59 millones de kilómetros en el primer año se calculan los costos por km.
Fuente: Elaboración propia
Participación por componente sobre la tarifa

## Slide 10
Se calcula la tarifa técnica por subsistema
10
10
Fuente: Elaboración propia
Se incorpora la rentabilidad de 13% para el concesionario, parámetro para la definición de su remuneración por km.
Se incluye el SITP-Q
Las inversiones en infraestructura e instalaciones adicionales serán cubiertas con recursos públicos.
Se incluye de manera independiente el valor a remunerar para las cabinas adquirida con recursos públicos, considerando su reposición al terminar la vida útil.
TARIFA TÉCNICA (USD) | 0.717
Costo Operación Privada | 0.349
Provisión Pública de componentes | 0.144
Recaudo | 0.045
Depreciación cabinas | 0.101
Amortización infraestructura | 0.077
Tarifa técnica por pasajero
  Cable
Chart: 
| Costo Operación Privada | Provisión Pública de componentes | Recaudo | Depreciación cabinas | Amortización infraestructura
 | 0.349 | 0.144 | 0.045 | 0.101 | 0.077
Participación por componente sobre la tarifa
Fuente: Elaboración propia

## Slide 11
Se calcula la tarifa técnica por subsistema
11
11
Se analizan las condiciones particulares a la operación troncal, y la operación de alimentación.
Se incorpora la rentabilidad de 13% para el concesionario privado.
Se incluye el SITP-Q, reduciendo la planta de recaudo y fiscalización actual.
Para los operadores privados, se incluye la contratación del personal con 100% de vinculación al IESS.
Se incorpora la ejecución de mantenimiento programado.
  Metrobús-q
Tarifa Técnica por Corredor
 | C.Central- Trolebús | C.Oriental | C.Suroccidental | C.Central norte
Demanda Promedio por bus mes (pax) | 31.956 | 21.065 | 20.221 | 31.556
Kilometraje Promedio por bus mes | 5.238 | 5.878 | 5.212 | 6.046
Costo mensual por bus mes | 10.428 | 9.617 | 8.505 | 10.329
Tarifa por pasajero | 0,33 | 0,46 | 0,42 | 0,33
Tarifa por kilómetro | 1,99 | 1,64 | 1,63 | 1,71
Tarifa por pasajero Ponderada | 0,38 |  |  | 
Tarifa por kilómetro Ponderada | 1,72 |  |  | 

## Slide 12
Se calcula la tarifa técnica por subsistema
12
12
Se analizan las condiciones particulares para cada tipo de servicio. Intracantonal Urbano, Intracantonal Combinado, e Intracantonal Rural.
Se incorpora la rentabilidad de 13% para el operador.
Se incluye el SITP-Q.
Se incluye la contratación del personal con 100% de vinculación al IESS.
Se incorpora la ejecución de mantenimiento programado.
  Transporte Convencional
Tarifa Técnica Transporte Convencional

## Slide 13
A partir de los resultados de la tarifa técnica por subsistema se obtiene la tarifa técnica integrada
13
13
Tarifa técnica integrada para un viaje a través de los diferentes subsistemas de transporte público
13
Ejemplo:
Cable
TT A
Corredores
TT B
Convencional
TT C
A+B+C

## Slide 14
La tarifa plena promedio por viaje en el transporte público es de USD 0,34
De acuerdo a la Encuesta de Movilidad de 2011, cerca del 30% de los 2,2 millones de viajes diarios realizados en transporte público tienen más de una etapa.
El 85% de los usuarios del transporte público son usuarios cautivos que no pueden acceder a otro modo de transporte.
El análisis de tarifas muestra que el 79% de los usuarios paga una tarifa plena promedio de USD 0,34, debido a que debe pagar USD0,25 en cada etapa de viaje.
Viajes realizados
con tarifa completa por rangos de costo
Tarifa completa |  | 
Precio | Viajes | Porcentaje
0,25 | 1.192.373 | 67,8%
0,25 – 0,50 | 112.081 | 6,4%
0,50 | 345.967 | 19,7%
Más de 0,50 | 107.076 | 6,1%
Total | 1.757.497 | 100%
Tarifa media |  | USD 0,34
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta EDM11
Etapas en la cadena modal del transporte público colectivo
Chart: 
| 3 o más Etapas | 2 Etapas | 1 Etapa
 | 0.052 | 0.24 | 0.708
Tarifa reducida |  | 
Precio | Viajes | Porcentaje
0,12 | 398.090 | 84,1%
0,25 | 68.789 | 14,5%
> 0,25 | 6.208 | 1,3%
Total | 473.087 | 100%
Tarifa media |  | USD 0,1467
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta EDM11
Viajes realizados
con tarifa reducida por rangos de costo

## Slide 15
Se analiza el nivel socioeconómico de la población en relación con su ubicación
Características
En la región norte se encuentra un mayor número de hogares con alta capacidad adquisitiva.
La región sur y la mayoría de la periferia de la ciudad está ocupada por hogares de con ingresos bajos.
El nivel socioeconómico 2 (nivel C-) predomina en el sur y la periferia de la ciudad.
Se debe tener en cuenta que:
En Quito existe un alto grado de mezcla de niveles socioeconómicos no solo entre zonas, sino también dentro de ellas.
La disponibilidad y fecha de la información representan la mayor restricción para el análisis.
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta NSE 2011

## Slide 16
Se analiza información demográfica y de transporte en zonas seleccionadas
Distribución modal de viajes generados en zonas seleccionadas
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta ENIGHUR
Zona |  | Viajes generados | Escolar o empresarial | Taxi | Transporte privado | Transporte público
1 | Ruta a San Fernando | 10.503,62 | 7,53% | 0,44% | 14,34% | 77,68%
2 | La Ecuatoriana | 11.555,35 | 9,62% | 1,90% | 17,50% | 70,98%
3 | Ignacio Lecumberry | 8.983,75 | 10,73% | 1,12% | 18,32% | 69,82%
4 | Primera Calle | 36.246,80 | 13,87% | 3,97% | 12,91% | 69,25%
5 | Colegio Amazonas | 30.184,34 | 12,70% | 3,62% | 17,55% | 66,12%
6 | 24 de Mayo | 81.199,00 | 7,57% | 3,21% | 10,23% | 78,99%
7 | Maria Barreto y Navarrete | 9.702,80 | 13,27% | 0,86% | 28,15% | 57,73%
8 | Fuljencio Araujo | 38.205,58 | 10,84% | 5,96% | 26,30% | 56,90%
9 | Antonio de Herrera | 24.666,63 | 11,51% | 4,45% | 25,66% | 58,38%
10 | 11 de Noviembre de Pisulí | 21.018,29 | 8,98% | 1,33% | 9,38% | 80,30%
11 | Comité del Pueblo | 30.735,89 | 15,54% | 3,95% | 17,28% | 63,23%
12 | Manuel Córdova Galarza | 24.094,39 | 18,90% | 2,07% | 22,06% | 56,97%
13 | Pio XII | 32.128,02 | 16,44% | 1,71% | 20,17% | 61,69%
14 | Miguel Medina | 6.170,84 | 12,90% | 0,20% | 12,04% | 74,85%
15 | José Miguel Guarderas | 12.290,04 | 11,83% | 2,17% | 24,81% | 61,20%
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta EDM11

## Slide 17
Se revisan diferentes esquemas tarifarios
Fuente: elaboración propia
ESQUEMAS TARIFARIOS
Tarifa por zonas
Tarifa variable por etapas o transferencias
Tarifa plana o única
Tarifa variable por distancia de recorrido

## Slide 18
Fuente: elaboración propia
Prioridades de las autoridades
Topografía
Tasa de motorización
Ingreso medio por hogar y capacidad de pago
Cobertura
Principales orígenes y destinos
Esquema de tarifa por transferencia
Costos de operación e inversiones en infraestructura
Capacidad
Concentración de actividades y principales usos del suelo
Principios del sistema actual
Situación de hogares más vulnerables
Normatividad vigente
Factores normativos
Factores urbanos
Factores demográficos
Factores
del transporte
Equidad
Comprensión del sistema
Atracción de usuarios
Equidad
Comprensión del sistema
Atracción de usuarios
Relación tarifa-costo
Impacto en operación
De acuerdo a los factores a considerar, y los criterios de evaluación se selecciona el esquema tarifario por transferencia

## Slide 19: Se recomienda que el DMQ implemente una tarifa con un cobro base más un pago menor por cada transferencia debido a que…
Hay gran concentración de servicios en el centro y existe un anillo de hogares con bajos ingresos en la periferia
Cada subsistema tiene una estructura de costos particular, y un nivel de servicio asociado.
La tarifa con cobro por transferencias permite reconocer las diferencias de costos entre los subsistemas.
Existe la necesidad de desarrollar la integración tarifaria entre los subsistemas, debido al alto porcentaje de usuarios (32%) que en la actualidad están gastando más de los USD 0,25.
Es un sistema fácil de entender por los usuarios.
No modifica las condiciones de operación actual de los subsistemas Metrobús y Convencional.
Relación con costos de operación
Equidad
Integración tarifaria
Recaudo y sistema de información al usuario
Impacto sobre la operación
Características de la implementación
El cambio de esquema tarifario implica el desarrollo y la implementación de una campaña de información, para facilitar la transición.
CRITERIO

## Slide 20
El Sistema Metropolitano del Transporte Público de Pasajeros de Quito se encuentra en proceso de transformación
Recomendación para la integración del subsistema
Fuente: elaboración propia
Cronograma de hitos
Año 2017
Año 2018
Año 2019
Año 2020
Corredores
Convencional urbano
Cable
Metro
Se espera el inicio de operación de la primera línea del Metro en 2019 y de la línea Ofelia-Roldós del Quito Cable en 2018.
El DMQ avanza en el proceso de diseño e implementación del Sistema Inteligente de Transporte Público (SITP) para conseguir la integración tarifaria.
El SITP disminuirá los costos de personal directo en el subsistema convencional y en el componente de alimentación de Metrobus-Q, pero deberá destinarse un monto por viaje para remunerar las inversiones y el mantenimiento de los nuevos equipos.
Como parte del proceso de transformación se debe incluir formalizar la operación actual. Considerando regulación sobre contratación de personal, mantenimiento, presentación de información operacional y financiera entre otros aspectos.

## Slide 21
Chart: Subsidio Tarifa Usuario
| 0.20345341816262291 | 0 | 0.43905841816262292
TOTAL actual + informalidad | 0.23561 | 0.43906 | 0
Nivel actual de tarifa de usuario y subsidios a la operación
La tarifa usuario depende de los siguientes elementos:
Los costos de operación.
Consideraciones sobre niveles tarifarios asociados a los diferentes niveles de servicio (tiempo, comodidad, seguridad, etc.)
El dinero disponible o ejecutado* para subsidios de la operación e inversiones de los subsistemas. Teniendo en cuenta que cada 10 millones de dólares equivale a USD0,012 de reducción en la tarifa usuario.
Las disposiciones legales determinan tarifas reducidas para algunos grupos poblacionales.
Servicio | Troncal | Alimentación | Intracantonal urbano
Subsidios e Informalidad | 0,201 | 0,219 | 0,105
Recaudo medio | 0,236 | 0,236 | 0,236
Total costos por etapa | 0,437 | 0,455 | 0,341
Costos medios por etapa por servicio actual
* En el caso de inversiones iniciales como por ejemplo la compra de flota troncal en el Metrobús-Q

## Slide 22
Chart: Subsidio Tarifa Usuario
| 8.494878781630609E-2 | 0.26335509286632552 | 0 | 0.6133550928663255
TOTAL propuesta | 0.52841 | 0.35 | 0.61336 | 0
Nivel de tarifa de usuario y subsidios a la operación para el escenario propuesto
El escenario de tarifa usuario considera:
La integración tarifaria de los servicios de transporte urbano Metro, Cable, Metrobús-Q, y transporte intracantonal urbano en el año 2019.
Se formaliza la operación de transporte público mediante la vinculación de personal conforme a las disposiciones legales en materia laboral.
La tarifa de usuario propuesta para el Metro cubre el costo de la operación (pago a privados) y de la gestión y supervisión del subsistema. Se incluyen también las inversiones para la adquisición del material rodante adicional.
En este caso, la amortización de inversiones iniciales del mismo no sería cubierta por la tarifa de usuario sino vía subsidios a la tarifa.
Tarifa usuario escenario propuesto1
1. Cifras en precios constantes

## Slide 23
Tarifa | Escenario | Metro | Cable | Corredores | Convencional (urbano)
Plana | 1 | - | - | 0,39 | 0,39
 | 2 | - | 0,49 | 0,49 | 0,49
 | 3 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54
Transferencia | 1 base | - | - | 0,39 | 0,39
 | 1 transf. |  | - | 0,15 | 0,15
 | 2 base | - | 0,46 | 0,46 | 0,46
 | 2 transf | - | 0,15 | 0,15 | 0,15
 | 3 base | 0,53 | 0,48 | 0,48 | 0,48
 | 3 transf. | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,15
Resumen de tarifas por esquema tarifario en cada escenario
Fuente: elaboración propia
Resumen de tarifas por esquema tarifario

## Slide 24
Combinación de tarifas para viajes de dos etapas en el esquema de cobro por transferencia
Fuente: elaboración propia
Ejemplo – Esquema cobro por transferencia – Combinación: Troncal y Metro
Pago de la combinación |  |  |  |  | 
 | Metro | Cable | Troncal | Alimentación | Intracantonal Urbano
Metro | 0,53 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68
Cable | 0,68 | 0,48 | 0,63 | 0,63 | 0,63
Troncal | 0,68 | 0,63 | 0,48 | 0,48 | 0,63
Alimentación | 0,68 | 0,63 | 0,48 | 0,48 | 0,63
Intracantonal Urbano | 0,68 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63

## Slide 25
Conclusiones y Recomendaciones
El nivel de tarifa de usuario en cada uno de los subsistemas dependerá de los recursos de los que disponga el DMQ para subsidiar la operación de transporte público.
Con el objetivo de mejorar el nivel de servicio de los usuarios y garantizar las condiciones mínimas de seguridad en la operación, se requiere formalizar las áreas de transporte público asociadas a la vinculación de personal de las empresas operadoras de transporte convencional. Concretamente, mediante el ajuste a 8 horas diarias de la jornada laboral de conductores, la vinculación del personal al IESS y el pago de recargos nocturnos.
Las mejoras en el nivel de servicios y en las condiciones de operación de los subsistemas de transporte público hacen necesario aumentar los ingresos de los operadores.
Lo anterior, genera la necesidad de fortalecer la autoridad con personal técnico y herramientas que le permitan monitorear el cumplimiento con los estándares de calidad y las condiciones de operación que se están remunerando.

## Slide 26
Próximos Pasos
Se debe avanzar en definir un esquema de remuneración de los operadores de transporte público, que tenga en cuenta los incentivos que se desean generar en torno al cumplimiento del nivel de servicio y las características de la operación. Así, es deseable que se remunere la prestación del servicio de acuerdo a indicadores como kilómetros operados, vehículos disponibles, entre otros, y preferiblemente reducir la remuneración asociada a la cantidad de pasajeros transportados. Adicionalmente, para incentivar el cumplimiento de nivel de servicio pueden generarse desincentivos asociados a diferentes índices como el cumplimiento, la puntualidad, el aseo de las unidades, entre otros.
Debe evaluarse la necesidad de constituir un fondo de reposición de infraestructura y material rodante, a donde se destine el porcentaje de la tarifa requerido para la actualización o sustitución de activos.
Los beneficios para los usuarios de contar con cuatro subsistemas de transporte público se verán potenciados con la implementación de un sistema integrado de recaudo. De tal forma, que el DMQ debe avanzar el la implementación del Sistema Inteligente de Transporte Público.

## Slide 27
Gracias
Notes: Título de la presentación: Arquitectura del Sistema Inteligente para el Transporte Público de Quito. No hablemos de SITI Q
27

## Slide 28
Anexos

## Slide 29
La estimación de tarifa técnica de la situación actual considera los subsidios que se otorgan al servicio troncal del Metrobús-Q
Chart: Subsidio Medio
| 0.20142938810929512 | 0 | 0.43703438810929512
BRT (Troncal) actual + informalidad | 0.23561 | 0.43703 | 0
En el caso en que no existiesen subsidios, y se contara con las prestaciones sociales y compensaciones legales para todos los trabajadores del servicio troncal, se requeriría un recaudo medio por pasajero de USD 44 centavos.
Tarifa Técnica Actual Componente
Troncal Metrobús-Q
  El recaudo medio por pasajero es de USD 24 centavos en la actualidad, esto implica que el valor subsidiado e informalidad del servicio representan USD 20 centavos por pasajero.
  La operación del corredor suroccidental se produce bajo las condiciones de operación del transporte convencional. Esto implica la contratación de personal operativo sin prestaciones sociales (informalidad).
  Los vehículos de la operación pública son financiados con recursos públicos.

## Slide 30
La estimación de tarifa técnica de la situación actual considera la informalidad en la operación del servicio de alimentación del Metrobús-Q
Chart: Subsidio Medio
| 0.21920143595832065 | 0 | 0.45480643595832065
BRT (Alimentación) actual + informalidad | 0.23561 | 0.45481 | 0
En el caso en que se contara con las prestaciones sociales y compensaciones legales para todos los trabajadores del transporte público, y cumpliera con disposiciones tributarias, se requeriría un recaudo medio por pasajero de USD 45 centavos.
Tarifa Técnica Actual Componente
Alimentación Metrobús-Q
  El recaudo medio por pasajero es de USD 24 centavos en la actualidad, esto implica que el valor subsidiado e informalidad del servicio representan USD 22 centavos por pasajero, de los cuales USD 8 centavos corresponden a la informalidad laboral.
  La alimentación se produce bajo las condiciones de operación del transporte convencional. Esto implica la contratación de personal operativo sin prestaciones sociales (informalidad).

## Slide 31
La estimación de tarifa técnica de la situación actual considera los subsidios e informalidad con los que opera el transporte intracantonal urbano
Chart: Subsidio Medio
| 0.10522624330776034 | 0 | 0.34083124330776038
Urbano actual + informalidad | 0.23561 | 0.34083 | 0
En el caso en que se contara con las prestaciones sociales y compensaciones legales para todos los trabajadores del transporte público, y cumpliera con disposiciones tributarias, se requeriría un recaudo medio por pasajero de USD 34 centavos.
Tarifa Técnica Actual
Transporte Convencional Urbano
  El recaudo medio por pasajero es de USD 24 centavos en la actualidad, esto implica que el valor subsidiado e informalidad del servicio representan USD 11 centavos por pasajero.
  En el transporte intracantonal urbano se contrata personal operativo sin prestaciones sociales se estima que la informalidad laboral costaría USD 6,7 centavos por pasajero.
  La existencia del incentivo de caja común implica un ingreso de USD 3,8 centavos por pasajero.