## Slide 1: ESTUDIO PARA DETERMINAR LA OFERTA Y DEMANDA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXIS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Junio 2017
Notes: Título de la presentación: Arquitectura del Sistema Inteligente para el Transporte Público de Quito. No hablemos de SITI Q

## Slide 2
Contenido
Objetivos
Diagnóstico
Metodología para el cálculo de flota
Análisis de la operación del servicio
Conclusiones

## Slide 3: Objetivos y entregables
Objetivo general
Identificar la situación actual del servicio de transporte de taxi en el Distrito Metropolitano de Quito, la demanda del servicio y su oferta, tanto legalizada como informal.
Objetivo específicos
Estimar la demanda del servicio de taxi en DMQ y el parque automotor de taxis necesario para satisfacerla.
Determinar los indicadores en la prestación del servicio de taxi y sus parámetros de operación.
Formular los principios legales y técnicos para definir políticas de regulación y control del servicio de taxi en el DMQ.
A cada uno de los anteriores entregables está asociado un Producto de la Consultoría.

## Slide 4: Instrumentos de toma de información
Levantamiento de información a agrupaciones y conductores informales
400 encuesta a conductores de taxi (formal e informal)
2039 encuesta a usuarios frecuentes del servicio de transporte de taxi
300 diarios de viaje a unidades de transporte de taxi (formal e informal)
Fuente: El consultor
Ilustración: Aplicación Taxi Tracker
Tipos de instrumentos utilizados

## Slide 5
Chart: 
| 0:00 - 1:00 | 1:00 - 2:00 | 2:00 - 3:00 | 3:00 - 4:00 | 4:00 - 5:00 | 5:00 - 6:00 | 6:00 - 7:00 | 7:00 - 8:00 | 8:00 - 9:00 | 9:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 15:00 | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | 17:00 - 18:00 | 18:00 - 19:00 | 19:00 - 20:00 | 20:00 - 21:00 | 21:00 - 22:00 | 22:00 - 23:00 | 23:00 - 24:00
Demanda, viajes/hora | 2826.6098 | 1239.1531 | 2103.0965 | 1997.6057 | 3147.2259 | 5520.1172 | 15995.3123 | 23070.0861 | 18008.3484 | 15340.4068 | 18076.2278 | 14573.7817 | 15068.8201 | 10942.4873 | 14561.7221 | 14000.803 | 10595.4804 | 12706.1657 | 7955.6963 | 6456.9971 | 4558.8811 | 2970.1228 | 2568.3979 | 2052.2051
HDM 23.070 viajes
En el DMQ se realizan 226 mil viajes en taxi en día laborable
La HDM - Hora de Máxima Demanda es de 7:00 a 8:00 horas, concentrado cerca del 10% de los viajes diarios
Los horarios de mayor dificultad para acceder al servicio son la noche y primeras horas de la mañana, incluida la HDM
Demanda por hora en el DMQ
Fuente: Encuesta a usuarios y Encuesta de Movilidad 2011 actualizado.
Elaborado: por el consultor

## Slide 6: Se registraron 29.347 taxis en el inventario desarrollado
Tipología | Unidades1 | % Total | No. Compañías / Cooperativas
Total | 29.347 | 100% | 325
Formales | 16.024 | 54,6% | 325
Convencional Urbano Ordinario | 10.021 | - | 219
Convencional Urbano Rural | 743 | - | 24
Convencional Urbano Periférico | 622 | - | 10
Ejecutivo | 4.638 | - | 72
Informales levantados | 13.323 | 45,5% | -
1. Vehículos con aplicaciones como Cabifi, Unitaxi e Easy taxi, se estiman incluidos en el inventario.
Oferta de taxis en el DMQ según clasificación
Fuente: AMT y toma de información primaria. Elaborado: por el consultor

## Slide 7
Chart: 
| 0:00 - 1:00 | 1:00 - 2:00 | 2:00 - 3:00 | 3:00 - 4:00 | 4:00 - 5:00 | 5:00 - 6:00 | 6:00 - 7:00 | 7:00 - 8:00 | 8:00 - 9:00 | 9:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 15:00 | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | 17:00 - 18:00 | 18:00 - 19:00 | 19:00 - 20:00 | 20:00 - 21:00 | 21:00 - 22:00 | 22:00 - 23:00 | 23:00 - 24:00
Oferta | 91 | 182 | 273 | 546 | 1228 | 3380 | 7790 | 13201 | 15067 | 18129 | 21675 | 24860 | 25739 | 26285 | 25801 | 24679 | 23876 | 21571 | 18538 | 13550 | 9806 | 6276 | 4321 | 2518
Demanda, viajes/hora | 2826.6098 | 1239.1531 | 2103.0965 | 1997.6057 | 3147.2259 | 5520.1172 | 15995.3123 | 23070.0861 | 18008.3484 | 15340.4068 | 18076.2278 | 14573.7817 | 15068.8201 | 10942.4873 | 14561.7221 | 14000.803 | 10595.4804 | 12706.1657 | 7955.6963 | 6456.9971 | 4558.8811 | 2970.1228 | 2568.3979 | 2052.2051
HDM
La distribución horaria de la oferta no está alineada con el comportamiento de la demanda
El comportamiento de horas de inicio de operación y turnos de la oferta es disperso (entre 5 y 14 horas).
El pico de la oferta no coincide con la HDM. La oferta operativa no se apega al comportamiento de la demanda.
3 horas diurnas (6am a 6pm) con exceso de demanda
Oferta operativa por hora en un día laborable
Noche
Madrugada
Fuente: Diario de viajes y encuestas a usuarios. Elaborado por el consultor

## Slide 8
Niveles de servicios en el DMQ según información reportada por usuarios y operadores
Chart: Horas de mayor dificultad para conseguir taxi, según usuarios
| 21:00 - 6:00 | 6:00 - 9:00 | 9:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | Ns/nc
 | 0.30788 | 0.40374 | 0.030226 | 0.058371 | 0.057963 | 0.090227 | 0.051592
Chart: Tiempo de espera para conseguir taxi en el día
| <= 5 min | 6 a 10 min | 11 a 15 min | 16 a 30 min | > 30 min
 | 0.21438 | 0.52656 | 0.096756 | 0.14443 | 0.017872
Tiempos de espera por un taxi con la oferta de formales e informales
  El tiempo medio de espera es de 6.27 min
  el 74% de los usuarios espera hasta 10 min
  el 26% de los usuarios espera más de 10 min
Los usuarios confirman que existe dificultad para conseguir taxis en la HDM y en la noche.
Uso del taxímetro
  20% no lo utiliza en el convencional urbano
  Aprox. 50% no utiliza en servicio periférico y rural cerca.
Fuentes: Encuesta a usuarios. Elaborado por el consultor

## Slide 9
Contenido
Objetivos
Diagnóstico
Metodología para el cálculo de flota
Análisis de la operación del servicio
Conclusiones

## Slide 10: La estimación de la oferta requerida se basa en una metodología que busca calidad del servicio para el usuario - ISUD
% de viajes que tienen mayores esperas a las deseadas.
APD
GID
Tiempo de espera promedio de los pasajeros
SUD (Significant Unmet Demand) indicador de demanda insatisfecha calculado con 6 parámetros en el escenario que solo exista la flota licenciada
SSP
% de horas diurnas con exceso de demanda.
6,37 min según encuestas a usuarios
26% según encuestas a usuarios
3 horas
Solo formal
Actual
Formal e informal
Base encuestas+ incremento según modelo de colas
3 horas+ análisis nueva brecha oferta-demanda
Base encuestas+ incremento según modelo de colas
Notes: Modelo con principio regulatorio, porque privilegia al usuario en vez del operador.
Tendencias de desregulación no han funcionado: Irlanda y Sydney.
No queremos utilizar modelos utilizados en la región que busca una maximización de la rentabilidad del taxista.

## Slide 11: Indicador SUD (continuación)
Corrige los efectos de esperas cuando se presentan horas pico en horas nocturnas.
LDF
FP
% de demanda que desiste de tomar el servicio en función de los tiempos de espera.
SUD (Significant Unmet Demand) indicador de demanda insatisfecha calculado con 6 parámetros en el escenario que solo exista la flota licenciada
SP
Corrige los efectos de capturar información en periodos atípicos de demanda
1 para DMQ en ambos casos
1 para DMQ en ambos casos
26% según encuestas de usuarios desistiría con esperas >10 min
Solo formal
Actual
Base encuestas + Incremento

## Slide 12: Estimación de la demanda insatisfecha en el DMQ para el escenario en que solo opere la oferta formal
Parámetro | ISUD referencia en Reino Unido | ISUD referencia en DMQ | ISUD con solo formales DMQ
APD - Tiempo espera promedio | 1,00 | 6,37 | 11,43
GID - % viajes con esperas superiores | 5,00 | 5,00 | 63,11
SSP - % horas diurnas con exceso de demanda | 16,00 | 16,66 | 41,67
LDF - % demanda que desiste de tomar el servicio | 1,00 | 1,00 | 1,40
PF – factor pico en horas nocturnas | 1,0 | 1,0 | 1,0
SF – factor de estacionalidad | 1,0 | 1,0 | 1,0
ISUD | 80 | 531 | 42,142
Si ISUD <=ISUD referencia no requiere incremento de flota
Si ISUD > ISUD referencia requiere incremento de flota
Demanda Insatisfecha Significativa
ISUD= APD*GID*SSP*LDF*PF*SF
Fuente: Metodología SUD. Elaborado por el consultor

## Slide 13: Flujograma metodología
NO
SI
ISUD licencias autorizadas DMQ
ISUD_LA deseable para DMQ
No se requieren nuevas licencias
Si ISUD_LA > ISUD_DE
Nivel de servicio
Modelo SUDSIM estimación % aumento oferta
Estimación % incremento y número de nuevas licencias
Fin
Fin
Encuestas O-D de hogares y de interceptación Inventario de oferta
Información base de entrada
Estimación de demanda y demoras oferta formal
Estimación de demanda y demoras referencial
Estimación de licencias requeridas
Modelo tiempos espera1
1. Modelo de equilibrio bilateral del usuario (Wong et al 2015)
Fuente: Elaborado por el consultor

## Slide 14: El DMQ requiere 8,693 licencias nuevas para ofrecer un buen nivel de servicio a los usuarios
ISUD DMQ
42,142
Modelo SUDSIM
Modelo econométrico
Contempla colas
Calibrado con múltiples ciudades
Taxis por habitante
DMQ 160
2,6 millones de habitantes con 16 mil permisos de operación
Demanda latente 1,40
ISUD DMQ > ISUD referencial de 531
Estimada a partir de encuestas de usuarios
Resultado: % Incremento en licencias
Se requieren 54% más licencias de las existentes
Equivale a 8,693 licencias nuevas
Fuente: Metodología SUD. Elaborado por el consultor

## Slide 15
Contenido
Objetivos
Diagnóstico
Metodología para el cálculo de flota
Análisis de la operación del servicio
Conclusiones

## Slide 16: El servicio convencional formal y el servicio informal ofrecen servicios en todo el territorio
Mapa orígenes de viaje taxis informales
Comparación entre el servicio convencional e informal para cada 10 viajes realizados:
Los viajes del servicio convencional son principalmente en parroquias rurales más cercanas al borde urbano.
No existe diferenciación en términos de calidad ni de tarifa entre los servicios convencionales y ejecutivos (a excepción de la vida útil).
Viajes en | Convencional | Informal
Urbano | 6 | 3
Rural | 2 | 2
Periférico | 2 | 5
Fuente: Encuestas a usuarios. Elaborado por el consultor

## Slide 17: El servicio periférico atiende parte de la demanda en parroquias urbanas
Mapa orígenes de viaje taxis periféricos
El origen de carreras de taxis periféricos se produce en todo el territorio, incluso en las parroquias urbanas y rurales en donde tiene restringida esta actividad.
De cada 10 viajes realizados por taxis periféricos
  5 urbanos
  2 Periféricos
  3 Rural
Las disposiciones normativas de áreas de operación para la subclase periférica no se cumple y se evalúa como poco efectiva
Fuente: Encuestas a usuarios. Elaborado por el consultor

## Slide 18: El servicio rural se circunscribe a operar en parroquias rurales
Mapa orígenes de viaje taxis rurales
El origen de los viajes se ubica especialmente en las parroquias rurales, lo que indica efectividad en la delimitación geográfica que establece la normativa.
De cada 10 viajes realizados por taxis periféricos
  1 urbanos
  8 rural
  1 periférico
Fuente: Encuestas a usuarios. Elaborado por el consultor

## Slide 19
Percepción de los operadores y usuarios sobre la clasificación del servicio
El 51% de los conductores considera que la sub-clasificación no funciona.
El 45% desconoce las disposiciones normativas en cuanto a la clasificación y declaran que no existe ninguna diferencia entre los diferentes taxi formales disponibles.
Recomendaciones
Se recomienda mantener la clasificación del servicio Convencional Urbano Ordinario, Convencional Urbano Rural y Ejecutivo.
Se propone desmontar la clasificación Convencional Periférica.
Se propone con respecto a la clasificación del servicio Ejecutivo, establecer más altos parámetros de calidad que lo posicionen como un servicio diferenciado, tal y como lo pretende la reglamentación.
Recomendaciones sobre la oferta

## Slide 20
Verificación anual de que tenga seguro con cubrimiento de responsabilidad civil contra terceros y seguro de vehículo.
Implementación de sistema de méritos o puntos que permita calificar el desempeño de las empresas operadores frente a un conjunto de requisitos exigidos por la Ley
No se acepten como operadores quienes hubieran cometido hechos que afecten la integridad de las personas.
Demostración de idoneidad para la actividad mediante la aplicación de pruebas escritas de conocimiento geográfico local y de normas de tránsito, la presentación de exámenes médicos y psicológicos que demuestren que puede efectuar la labor en forma segura.
Recomendaciones para la regulación de calidad del servicio

## Slide 21
Contenido
Objetivos
Diagnóstico
Metodología para el cálculo de flota
Análisis de la operación del servicio
Conclusiones

## Slide 22
La flota operativa actual del DMQ está compuesta por 16.024 vehículos formales y 13.323 informales.
La demanda actual del DMQ en un día típico es de 226.352 viajes. La hora de máxima demanda se presenta entre las 7:00 y 8:00 de la mañana, intervalo en el que se estima se efectúan 23.070 viajes.
El modelo ISUD indica que para obtener tiempos de espera razonables para la atención de la demanda del DMQ el número de nuevos permisos de operación viables a otorgar está en el orden de 8.693. El otorgamiento de los permisos de operación deberá estar sujeto a las condiciones documentales y de calidad que defina la autoridad local.
La asignación de licencias deberá tener en cuenta el levantamiento de información por asociaciones en el territorio, y la distribución urbano y rural.
Se considera viable mantener la clasificación Convencional Urbana Ordinaria, Convencional Urbana Rural y Ejecutiva. Se propone desmontar la clasificación Convencional Periférica.
Conclusiones

## Slide 23: Gracias
Notes: Título de la presentación: Arquitectura del Sistema Inteligente para el Transporte Público de Quito. No hablemos de SITI Q

## Slide 24
Anexos

## Slide 25: La estimación de la oferta requerida se basa en una metodología que busca calidad del servicio para el usuario - ISUD
SUD (Significant Unmet Demand) indicador de demanda insatisfecha calculado con 6 parámetros en el escenario que solo exista la flota licenciada
Chart: Flota operativa formal vs demanda
| 0:00 - 1:00 | 1:00 - 2:00 | 2:00 - 3:00 | 3:00 - 4:00 | 4:00 - 5:00 | 5:00 - 6:00 | 6:00 - 7:00 | 7:00 - 8:00 | 8:00 - 9:00 | 9:00 - 10:00 | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 12:00 | 12:00 - 13:00 | 13:00 - 14:00 | 14:00 - 15:00 | 15:00 - 16:00 | 16:00 - 17:00 | 17:00 - 18:00 | 18:00 - 19:00 | 19:00 - 20:00 | 20:00 - 21:00 | 21:00 - 22:00 | 22:00 - 23:00 | 23:00 - 24:00
Capacidad flota formal | 91 | 182 | 273 | 1365 | 1274 | 2838 | 5521.2766 | 11275.3077 | 10131.0545 | 15150.4 | 17058.5806 | 23054.2388 | 22988.459 | 24398.3793 | 23110.807 | 23745.2419 | 22379.8033 | 19189.0141 | 16244.0357 | 11289.1667 | 8441.8182 | 5853.5714 | 2822 | 2185
Demanda, viajes/hora | 2826.6098 | 1239.1531 | 2103.0965 | 1997.6057 | 3147.2259 | 5520.1172 | 15995.3123 | 23070.0861 | 18008.3484 | 15340.4068 | 18076.2278 | 14573.7817 | 15068.8201 | 10942.4873 | 14561.7221 | 14000.803 | 10595.4804 | 12706.1657 | 7955.6963 | 6456.9971 | 4558.8811 | 2970.1228 | 2568.3979 | 2052.2051
SSP
% de horas diurnas con exceso de demanda.

## Slide 26: Modelo SUDSIM
Cálculo de nuevas licencias para el DMQ con base en modelo ISUD
Coeficientes significativos con t-estadístico significativo para las variables independientes
R2 de 79%
Incremento De Flota |  | 
Inputs | Población DMQ 2017 | 2.606.220
 | Permisos de operación | 16.024
 | Número de habitantes por taxi | 163
 | ISUD (x) | 33.732
Función del modelo | b0: Pendiente de la función del modelo predictivo | -29.32
 | b1: Variación del % de incremento de permisos por cada unidad de variación en el coeficiente ISUD | 0,000975
 | b2 : Variación del % de incremento de permisos por cada variación en el logaritmo natural del número de habitantes por taxi en operación | 5.291
Outputs | SUDSIM (y): | 0,387
 | % Incremento de permisos de operación | 54%
 | Nuevos permisos de operación viables a incrementar | 8.693