## Slide 1
Consultoría para el Asesoramiento Técnico en el Proceso de Contratación de la Provisión de Servicios del Sistema Integrado de Recaudo, Sistema de Ayuda a la Explotación y Sistema de Información al Usuario para el Sistema de Transporte Público del Distrito Metropolitano de Quito; realizada por la firma GSD, y entregada en junio 2016.
enero 2018
Resultados

## Slide 2
Contenido:
Arquitectura del sistema inteligente de transporte
Diseño del sistema inteligente de transporte

## Slide 3
El Sistema Inteligente de Transporte Público incluirá sistema de recaudo (SIR), control de flota (SAE) e información al usuario (SIU)
SIR SAE SIU
Corredores
Primera Línea de Metro
Convencional
Cables1
Arquitectura del SIT
Cobertura en Subsistemas

## Slide 4
Estaciones
SIR
SAE
SIU
Torniquetes
Dispositivos de validación y
recarga de contingencia
Máquinas VRM
Paneles de información
Parlantes
Buses colectivos y alimentadores
Cámaras estereoscópicas
Validador
Computador a bordo
Paneles de información
Parlante
Buses troncales
Computador a bordo
Paneles de información
Parlantes
Puntos de personalización
Cámara fotográfica
Lector de tarjetas
Impresora de tarjetas
Stock de tarjetas
Red de recarga externa
Dispositivos de recarga
Stock de tarjetas
Centro de emisión de medios de pago
Equipos de programación de tarjetas
Equipos de impresión de tarjetas
Centro de llamadas
Hardware y software de atención
Centro de datos
Servidores, equipos de redes, comunicaciones y almacenamiento
Software
Equipos de suministro eléctrico
Equipos de refrigeración
Equipos de almacenamiento de hardware
Equipos de redundancia
Centro de control
Puestos de supervisión
Sistema central
Sistema Semafórico
Sistema de Policía
Sistema de organismos de obras viales
Interfaces con otros sistemas
Centro de emisión de SAMS
Equipos de programación de tarjetas
Equipos de impresión de tarjetas
… Arquitectura del SIT
Plataforma Tecnológica

## Slide 5
EL DISEÑO DEL SIT CONSIDERA CINCO ASPECTOS
1. SERVICIO
2. OPERACIONAL
4. FINANCIERO
3. TECNOLOGÍA
TECNOLOGÍA

## Slide 6: 1. SERVICIO: El concesionario deberá habilitar los siguientes canales de venta y recarga de medios de pago
Recarga mediante subsidios a empresas
Los mínimos canales que se deberá habilitar son:
Locales Comerciales
Recarga con cargo a la cuenta de telefonía celular
Otros canales
El concesionario podrá habilitar canales y puntos adicionales a su criterio, como:
Recarga
Puntos de personalización
Estaciones (Corredores, Metro, Cable)
Red de recarga externa
Venta
EL DISEÑO DEL SIT

## Slide 7: El sistema contará con cámaras estereoscópicas y torniquetes para el control de accesos
Estaciones
Buses
Validación
A la entrada unicamente
A la entrada y a la salida
-El control de accesos y salidas se realiza mediante torniquetes
En corredores se audita la operación con cámaras de conteo
-El control de accesos y salidas se realiza mediante cámaras estereoscópicas
-El control de accesos y salidas personas con discapacidad se realiza con puertas
Corredores
Cable
Metro
Control
Alimentadores
Colectivos
A futuro el sistema podrá implementar descuentos por transbordo y tarifas por distancia, realizando inversiones adicionales en validadores
… 1. SERVICIO:

## Slide 8: Habrá dos tipos de tarjetas: anónimas y personalizadas
Tipos de tarjeta | Tecnología | Perfil del Usuario | Funcionalidades
Anónima | Mifare DESFire EV1 | Usuarios generales | Recarga de saldo Viaje a crédito Descuentos
Personalizada | Mifare DESFire EV1 | Estudiantes, adultos mayores, menores de edad y personas con discapacidad | Recarga de saldo Viaje a crédito Descuentos Tarifas especiales
El sistema no recibirá efectivo. Todas las tarjetas tendrán un viaje a crédito y se venderán al precio que defina la Municipalidad. El valor de referencia para 1M de tarjetas es 1 USD por unidad.
SITP Q
El concesionario entregará tarjetas sin costo al inicio de operación de cada unidad funcional.
… 1. SERVICIO:

## Slide 9: El sistema contará con varios canales de información al usuario
Paneles de mensaje variable internos a bordo
Página WEB
Parlantes abordo
APP
Paneles de mensaje frontal externos a bordo
Paneles de mensaje variable en estaciones
Tiempos de arribo e información institucional, alertas y advertencias
Destino, parada actual, próxima parada e información institucional, alertas y advertencias
Código de Ruta
Destino, parada actual y próxima parada
Viajes (trazado y tiempos estimados), medios de pago, institucional, alertas y advertencias.
Concesionario
Modos
Corredores (estaciones)
Corredores (troncal y alimentador)
Convencionales
Corredores (troncal y alimentador)
Convencionales
Corredores (troncal y alimentador)
Convencionales
Corredores
Convenciionales
Tipo de información
Canal
Parlantes en estaciones
Últimos servicios, información institucional, alertas y advertencias
Corredores (estaciones)
*El concesionario debe garantizar integración con el metro y el cable
API
Registros GTFS del sistema
… 1. SERVICIO:

## Slide 10: El sistema también contará con canales de PQRS (reclamos) para todo el sistema de transporte, no solamente recaudo
Call Center
Puntos de personalización
Usuario
Responsable
El usuario hace la PQRS y recibe un número de caso
La PQRS es re-direccionada al responsable
El responsable da respuesta a la PQRS y cierra el caso
PQRS comunes
Robo o pérdida de tarjeta
Cobro erróneo de la tarifa
Recarga errónea de la tarjeta
Validación no exitosa de la tarjeta
Daño físico de la tarjeta
Inhabilidad de recarga de la tarjeta
Incumplimiento en la frecuencia de rutas
… 1. SERVICIO:

## Slide 11: 2. OPERACIONAL: Los procesos operacionales del sistema son llevados a cabo por la Ciudad, el Concesionario y los transportistas
Control de los niveles de servicio de todos los actores.
Definición de la política tarifaria.
Emisión de módulos SAMS y gestión de llaves.
Cálculo de la remuneración a los actores
Planeación de los servicios.
Fiscalización de la programación, control y supervisión de la flota .
Gestión de información de divulgación al público y cultura ciudadana.
Conciliación: comparación de consignaciones y ventas y recargas en el sistema.
Auditoría general del sistema.
Concesionario
Distribución de medios de pago.
Operación de módulos de atención.
Venta y recarga de medios de pago.
Recaudación y consignación de dineros.
Generación de reportes operacionales.
Información al usuario proveniente del SIR y el SAE
Audtioría: comparación entre validaciones y usos.
Atención de PQRS del sistema integrado.
Administración del sistema de información.
Mantenimiento de toda la plataforma tecnológica.
Adquisición y emisión de los medios de pago.
Operadores
Control y supervisión de la flota de buses convencionales.
Control de la evasión en buses convencionales.
Operación de la flota de buses.
Mantenimiento de la flota.
Responsable de daños de equipos a bordo de buses por mal uso y robo.
Ciudad
Fiducia
Pagos a los actores del sistema
EPMTPQ y Operadores
Control y supervisión de la flota de corredores.
Operación de la flota de corredores.
Control de la evasión en alimentadores de corredores.
Responsable de daños de equipos a bordo de alimentadores por mal uso y robo.

## Slide 12: 3. TECNOLÓGICO: Las estaciones del sistema cuentan con equipos que permiten hacer recarga/venta de medios de pago, controlar los ingresos y suministrar información del sistema.
Torniquetes
Máquinas VRM
Paneles de
información
Parlantes
Dispositivos de validación de contingencia y recarga
Ciudad:
-Infraestructura eléctrica fuera de estaciones
Concesionario:
-Infraestructura eléctrica dentro de estaciones
-Infraestructura de comunicaciones dentro de estaciones
-Instalación de equipos
-Mantenimiento de equipos
-Contratar el servicio de fibra óptica
Cámaras de conteo automático
Cámara
estereoscópica

## Slide 13: Los buses alimentadores y colectivos cuentan con equipos para validación, fiscalización de la evasión, información al usuario y control de flota
Validador
Parlantes
2x
Cámara
estereoscópica
2x
Interior y exterior
Paneles de
información
Computador
a bordo
Transportista:
-Puesta a punto del bus (lista de requerimientos)
Recaudador:
-Instalación de cableado
-Instalación de equipos
-Mantenimiento de equipos
2x
… 3. TECNOLÓGICO:

## Slide 14
Equipos en Campo
Sistema de Gestión del Recaudo
Terminal de mantenimiento
Terminal de atención al usuario
Terminales SM
Sistema de Gestión de Recursos y clientes
Gestión de inventarios
Gestión de clientes
Gestión de mantenimiento
Gestión de reportes
Terminal de administración
Sistema ERP
Gestión de contabilidad
Gestión de la nómina
Terminal reportes e información
Sistema de reportes e información
Suministro toda la información requerida por los actores del sistema integrado
SM
Emisión
Conciliación
Auditoria
Terminales de operadores
Operadores
Control de la evasión
… 3. TECNOLÓGICO: Componente SIR

## Slide 15
Sistema de Ayuda a la Explotación
Flota Troncal
Flota Alimentadora
Flota Convencionales
Sistema de semaforización
Terminales de Planeación y supervisión
Centro de planeación, control y supervisión
Planeación de la flota
Control de la flota
Supervisión de la flota
El sistema contará con un Sistema de Ayuda a la Explotación, que permitirá la planificación de la operación del SITPQ y el control y supervisión de las operaciones.
AMT
… 3. TECNOLÓGICO: Componente SAE

## Slide 16
4. FINANCIERO:
El diseño, suministro, implementación y operación del SIT, estará a cargo de una concesión
  La concesión del SIT tendrá una duración referencial de diez (10) años.
  El concesionario tendrá la obligación de efectuar el diseño a nivel de ingeniería de detalle, suministro, implementación, operación y mantenimiento de todas las Unidades Funcionales (cuatro subsistemas).
  La implementación de estas unidades dentro de la concesión deberá realizarse de acuerdo al cronograma establecido.
Concesión
Corredores
Metro
Convencionales
Quito Cables
Año 1
Año 2
Año 3
Año 5-10
Año 4
Alcance Concesión
Período de implementación

## Slide 17
En el proceso de licitación, los proponentes deberán presentar una oferta económica por cada validación realizada en el sistema de transporte público.
  La evaluación de los proponentes se realizará con base en la propuesta técnica y la propuesta económica.
  La oferta económica será un monto en USD por cada validación realizada en el transporte público y que podrá como máximo ser de:
  La ofertas económicas serán evaluadas en función la participación de cada unidad funcional dentro de los costos totales del SIT.
Unidad Funcional | Alcance | Costo unitario máximo por validación según año inicio de servicio de la Unidad Funcional (USD) |  |  | 
Año |  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Metrobus-Q y Sistema central | 0.036 | - | - | -
2 | Transporte Convencional | - | 0.025 | 0.026 | 0.027
3 | Línea 1 Metro de Quito | 0.036 | - | - | -
4 | Línea Quito Cable | - | 0.063 | - | -
… 4. FINANCIERO:

## Slide 18
La remuneración del concesionario será calculada en función de las unidades funcionales implementadas y los equipos adicionales autorizados
  La remuneración del concesionario en una semana k tendrá los siguientes componentes:
RBasek | Es función de las unidades funcionales que se encuentren en operación en la semana k y la oferta económica presentada.
RAdicionalesk | Es la remuneración por las inversiones adicionales realizadas en el SITM-Q, que se encuentren en operación y hubiesen sido aprobados por el Contratante.
 | Factor de calidad para la semana k, determinado en función del cumplimiento de los niveles de servicio.
RBasek | Es función de las unidades funcionales que se encuentren en operación en la semana k y la oferta económica presentada.
RAdicionalesk | Es la remuneración por las inversiones adicionales realizadas en el SITM-Q, que se encuentren en operación y hubiesen sido aprobados por el Contratante.
 | Factor de calidad para la semana k, determinado en función del cumplimiento de los niveles de servicio.
… 4. FINANCIERO:

## Slide 19
GRACIAS