## Slide 2: Estructura de la presentación
Acuerdos Internacionales y Conceptos Generales
El Contexto de Quito: Huellas Ambientales
Marco Normativo de Quito: Incremento de Edificabilidad por Eco-Eficiencia

## Slide 3: Antecedentes: Agendas Internacionales
Acuerdo internacional para reducir las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero y evitar que el incremento de temperatura global supere los 1,5°C
Conseguir que las ciudades y los asentamiento humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Políticas para la ciudad compacta • transporte sostenible • ciudad resiliente frente a eventos climáticos extremos • uso responsable de recursos naturales • gestión de residuos sólidos
Notes: Tendencia internacional orienta a que el desarrollo de las ciudades y los estados deben apuntar a un crecimiento ambientalmente responsable.

## Slide 4
Planificación Urbana
Desarrollo Orientado al Transporte
Cambio Climático
Reducción de la demanda de recursos naturales
Sostenibilidad
Resiliencia frente a eventos climáticos extremos
Ciudad Compacta
Calidad del espacio público
Reducción de la huella de carbono
Reducción del efecto de Isla de Calor Urbano
Metabolismo Urbano Circular
Cosecha de agua y reciclaje
Generación de energía
Conceptos Aplicados al Territorio

## Slide 5: La Ciudad Compacta
Fuente: Globalization Studies – University of Pensilvania

## Slide 6: El Contexto de Quito
Las Huellas Ambientales

## Slide 7
Crecimiento de la Mancha Urbana de Quito
Notes: Índices de densidad comparativa con otras ciudades y área de la mancha urbana en los 3 últimos ejemplos. Chart.

## Slide 8: Número de Viajes Diarios al Hipercentro Huella de Carbono
TRANSPORTE PÚBLICO | TRANSPORTE PRIVADO | TOTAL
826.138 | 426.496 | 1.252.634

## Slide 9: La Huella de Carbono de Quito
56% de Huella de Carbono del DMQ proviene del sector transporte
GASOLINA
Transporte
Residencial /
Comercial
Residuos
Industrial
Huella de Carbono total del DMQ
El METRO de Quito es un cambio tecnológico en el sistema de movilidad que reducirá significativamente la huella de carbono
Notes: 5’218.000
-importante porcentaje del impacto del transporte en la huella de carbono es causado por vehículos a gasolina.
-Planta tratamiento agua altos costos
-Basura generada ahora se utiliza para la generación de bio gas… gran inversión MDMQ pero falta del ciudadano
- Inversion MDMQ en transporte redito ciudad. Datos

## Slide 10: La Huella Hídrica de Quito
Quito solo trata el 1% de sus aguas residuales
Aproximadamente costaría $1000 millones tratar las aguas de Quito
Consumo de agua potable promedio en Quito es de
200 litros/hab/día
el cambio climático comprometerá el abastecimiento y drenaje de agua por períodos prolongados de sequía y lluvias intensas
98,5% del DMQ con agua potable
92,27% del DMQ con alcantarillado
Vulnerabilidad
Tratamiento
Cobertura
Demanda
OMS recomienda 50-100 litros/hab/día

## Slide 11: Generación de Residuos Sólidos
En Quito se generan 2036ton/día de los residuos sólidos; 60% proviene del sector domiciliario
Aproximadamente 56% corresponde a residuos orgánicos
Potencial de aprovechamiento si hubiera clasificación en la fuente
50% recibe disposición final inadecuada

## Slide 12
para para el incremento de pisos en construcciones usen el agua y la energía eficientemente, y sean un aporte paisajístico, ambiental y tecnológico a la ciudad.
Herramienta
Eco-Eficiencia
Marco Normativo de Quito: Incremento de Edificabilidad por Eco-Eficiencia

## Slide 13
Resolución No. STHV-014-2017
Instrucciones Administrativas y Flujos de Procedimiento para Aprobar el Incremento de Número de Pisos por Suelo Creado por sobre lo Establecido en el PUOS Vigente, en el DMQ
Ordenanza Metropolitana No. 0106
Régimen Administrativo de Incremento de Número de Pisos y Captación del Incremento Patrimonial por Suelo Creado en el DMQ
Ordenanza Metropolitana No. 172
Régimen Administrativo del Suelo en el DMQ
Sustento Legal para la
Herramienta de Eco-Eficiencia

## Slide 14
Parque Metropolitano
1. Definición de zonas
Líneas del metro
  Herramienta Eco-Eficiencia

## Slide 15
Sistema Integrado de Transporte BTR
Herramienta
Eco-Eficiencia

## Slide 16
Herramienta
Eco-Eficiencia
Áreas de Influencia - Línea del Metro

## Slide 17
Herramienta
Eco-Eficiencia
Zonas de aplicabilidad - Ecoeficiencia

## Slide 18: ¿Cómo Funciona?
20 parámetros
Calificación sobre 100 puntos
Mínimo para acceder a edificabilidad: 60 puntos
Puntaje Requerido | Edificabilidad - BRT | Edificabilidad - METRO
60-69 | 25% de pisos adicionales | 25% de pisos adicionales
70-79 | 50% de pisos adicionales | 50% de pisos adicionales
80-89 | N/A | 75% de pisos adicionales
90-100 | N/A | 100% de pisos adicionales

## Slide 19
+pisos PUOS
25%
+pisos PUOS
+pisos PUOS
+pisos PUOS
Herramienta
Eco-Eficiencia
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
mínimo
BRT y
METRO

## Slide 20
25%
+pisos PUOS
50%
+pisos PUOS
Herramienta
Eco-Eficiencia
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
mínimo
100
BRT y
METRO

## Slide 21
25%
+pisos PUOS
50%
+pisos PUOS
75%
+pisos PUOS
Herramienta
Eco-Eficiencia
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
mínimo
METRO

## Slide 22
100%
+pisos PUOS
25%
+pisos PUOS
50%
+pisos PUOS
75%
+pisos PUOS
Herramienta
Eco-Eficiencia
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
mínimo
100
METRO

## Slide 23: Parámetros
Notes: - De manera general compara dos escenarios, el edificio con todos los pisos en un esquema tradicional, contra el mismo edificio con un esquema optimizado
- Cada parámetro es calificado sobre 1 punto y luego se le asigna el peso en la matriz dependiendo de su importancia como aporte para la ciudad

## Slide 24
% de área del lote con suelo permeable; entiéndase cobertura vegetal o sustrato expuesto en conexión con acuíferos
≥20% del lote
suelo permeable
ÁREA PERMEABLE
Menor escorrentía
Menor riesgo de inundación

## Slide 25
% de agua retenida en estrategias de almacenamiento temporal y desalojo paulatino para escenarios de precipitación de 50mm diarios (lts/m2)
RETENCIÓN DE AGUA LLUVIA
≥35% de retención
volumen potencial
Lluvia abril 2017
64 lts/m2 en 2 horas
Si llueve 50mm, un terreno de 600m2 capta 30000 lts
Ejemplo:

## Slide 26
Parámetro que busca reducir la demanda de agua potable a través de aparatos y equipos ahorradores
EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA
≥50% de porcentaje de reducción

## Slide 27
Capacidad de tratar aguas grises para reducir el impacto ambiental en cuerpos de agua naturales.
Adicional tratamiento de aguas negras + puntos.
≥40%
Volumen de aguas grises tratado
TRATAMIENTO AGUAS GRISES

## Slide 28
Cantidad de agua lluvia reutilizada por elementos, para la demanda total de agua del edificio con todos los pisos propuestos.
≥20%
Reutilización de agua lluvia
REUTILIZACIÓN DE AGUA LLUVIA

## Slide 29
Compara 2 escenarios para evaluar el porcentaje de ahorro:
Consumo energético total vs consumo energético optimizado incluyendo las estrategias de ahorro, eficiencia de aparatos y equipos del edificio.
EFICIENCIA CONSUMO ENERGÍA
≥50%
Energía ahorrada
Notes: -IMPORTANTE: SE PENALIZA LA UTILIZACION DE ENERGIAS FOSILES, TRANSFORMANDOLA A SU EQUIVALENTE
-NO SE CONTABILIZA ENERGIA UTILIZADA PARA USOS RECREATIVOS

## Slide 30
CONSUMO/GENERACIÓN
Compara el consumo de energía total del edificio optimizado vs el consumo de energía renovable generada o aprovechada en el sitio.
consumo
generación
≥8%
Energía generada
20% de Huella de Carbono del DMQ proviene del consumo energético del sector residencial, comercial e institucional.
dato:

## Slide 31
ESPACIO PA COMERCIO / SERVICIOS
Comparación del área útil total con el porcentaje de área útil en planta baja asignada para usos comerciales, servicios o equipamiento.
≥75%
Área útil PB

## Slide 32
DIVERSIDAD DE USOS
Comparación área útil total vs Porcentaje del área útil que usos comerciales, residenciales, de servicio, etc.
≥30%
Diversidad de usos

## Slide 33
Este parámetro busca desincentivar el uso del transporte privado a través de una reducción en la oferta del número de estacionamientos.
REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE ESTACIONAMIENTOS
≥30% de reducción
A partir del máximo
56% de Huella de Carbono del DMQ proviene del sector transporte
dato:

## Slide 34
Chart: 
| Edificio 1 | Edificio 2 | Edificio 3 | Edificio 4 | Edificio 5 | Edificio 6 | Edificio 7 | Edificio 8 | Edificio 9 | Edificio 10 | Edificio 11 | Edificio 12 | Edificio 13 | Edificio 14 | Edificio 15 | Edificio 16 | Edificio 17 | Edificio 18 | Edificio 19 | Edificio 20 | Edificio 21 | Edificio 22 | Edificio 23 | Edificio 24 | Edificio 25 | Edificio 26 | Edificio 27 | Edificio 28 | Edificio 29 | Edificio 30 | Edificio 31 | Edificio 32 | Edificio 33 | Edificio 34 | Edificio 35
 | 0.48 | 0.3 | 0.2 | 0.79 | 0.44 | 0.8 | 0.23 | 0.29 | 0.52 | 0.24 | 0.46 | 0.14 | 0.22 | 0.23 | 0.66 | 0.32 | 0.37 | 0.2 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.2 | 0.26 | 0.22 | 0.36 | 0.22 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0.12 | 0.51 | 0.39 | -0.01 | 0.82 | 0.03
Promedio: 34,4%
ANÁLISIS DE OFERTA DE ESTACIONAMIENTOS DE EDIFICIOS LICENCIADOS ENTRE 2013 Y 2017

## Slide 35
CÁLCULO DEL TECHO REFERENCIAL MÁXIMO DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS EN VIVIENDA

## Slide 36
CÁLCULO DEL TECHO REFERENCIAL MÁXIMO DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS EN OFICINA

## Slide 37
Este parámetro busca incentivar el uso de transporte no motorizado en la ciudad
ESTACIONAMIENTOS DE BICICLETAS

## Slide 38
MATERIALES
Locales, Reciclables, Reutilizados, bajos en COVs
Parámetro de Materiales renovables, reciclados, locales, reuso, bajas emisiones de COVs
36% del presupuesto de los materiales
Notes: -PESO DE MATERIALES EN EL PRESUPUESTO?

## Slide 39
USO DE MATERIALES LIVIANOS EN MAMPOSTERÍA
46% del alivianamiento respecto a un escenario sin estrategias de alivianamiento
Notes: REDUCCION DE PESO COMPRATIVA? EJEMPLOS?

## Slide 40
PLAN DE MINIMIZACIÓN DE ESCOMBROS
MDMQ se generó 1´900.000m3 en el 2016
de escombros
36% de reducción de escombros estimados
Notes: SE REFIERE AL MAJENO DE DESECHOS Y SU REDUCCION Y RECICLAJE DURANTE LA CONSTRUCCION

## Slide 41
PLAN E INSTALACIONES PARA MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
60% de los residuos sólidos del DMQ proviene del sector domiciliario
dato:
Puntaje adicional por convenio con recicladores de base.
En Quito se generan 2036 ton/día de los residuos sólidos
dato:
Notes: UN CORRECTO MANEJO DE ESTOS DESECHOS AYUDA A SU TRATAMIENTOS Y OPTIMIZA LA INVERSION MUNICIPAL EN MANEJO DESECHOS GENERAL

## Slide 42
PLAN DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO
Mantener eficiencia de instalaciones
No químicos contaminantes
Notes: GARANTIZAR QUE LA INFRAESTRUCTURA INHERENTE AL EDIFICIO ADECUADA. IMPORTANTE INVERSION + VERDE

## Slide 43
INTEGRACIÓN DEL RETIRO FRONTAL AL ESPACIO PÚBLICO
Puntaje extra: Integrar ≥15% del COS PB
Notes: Datos?

## Slide 44
UNIFICACIÓN DE LOTES
2 lotes: 0,5 del punto
≥ 3 lotes: 1 punto

## Slide 45
COBERTURA VEGETAL
Zonas Ecológicas del DMQ
≥ 40% de la implantación con cobertura vegetal
Aporte a la biodiversidad y Red Verde Urbana
Notes: - PODRIA SUB ESTIMARSE SU IMPORTANCIA, PERO ES IMPORTANTE PARA MEJORA DE CONDICIONES AMBIENTALES, APORTA CON UNA ADECUADA PERMEABILIDAD DEL SUELO, RECUPERA FAUNA PROPIA DEL SECTOR

## Slide 46
REFLECTANCIA Y ABSORTANCIA
Mitigar el efecto de isla de calor urbano
95% de superficies con estrategias
Notes: CONDICIONES DE CONFORT EN ESP PUBLICO
EVITA REFLEXION INNECESARIA DE RADIACION HACIA ESP PUB
APORTA A REDUCCION EFECTO ISLA CALOR URBANA

## Slide 47
CONFORT TÉRMICO

## Slide 48
CONFORT LUMÍNICO

## Slide 49: Puntaje Adicional por Densidad Poblacional
Este parámetro otorga un puntaje adicional a aquellos proyectos de vocación residencial que proponen niveles de densidad habitacional promedio de acuerdo a la siguiente tabla:
Área por Habitante | Puntaje Adicional a Otorgar
40 – 30 m2/hab | 3 puntos
29 – 20 m2/hab | 5 puntos
< 20 m2/hab | 7 puntos

## Slide 51
Resultados
15 proyectos evaluados, 8 en revisión
Aproximadamente 371.047 litros de agua lluvia retenidos
Se estima ahorrar 215.856 litros de agua potable al día
3.620 litros de aguas grises tratadas, de los cuales, 1.948 litros serán reutilizados
Se reutilizará 81.630 litros de agua lluvia
Aproximadamente el 80% del área útil de planta baja de los edificios se destinará a áreas comerciales
Los edificios proponen diversidad de usos desde el 10% hasta el 30%
Todos los edificios están proponiendo estacionamientos de corta y larga estancia para bicicletas
Aproximadamente habrá 3.315 m² de cobertura vegetal (terrazas, cubiertas, planta baja)

## Slide 52: + información:
www.sthv.quito.gob.ec
¡Gracias!
¿Preguntas?
Contactos:
roberto.madera@quito.gob.ec
ninike.celi@quito.gob.ec